Lazare CARNOT -ARRAS-		Mise en œuvre d'un capteur thermique (DS1621-I2C) / Version Arduino Uno	Act - 4h / STI2D – 2022/2023

NOM : / PRÉNOM :			CLASSE: TDDx_SIN / 17/03/22 09:36:32 PM

Condition :	travail seul ; durée 4 heures
Matériel :	un ordinateur sous Windows avec les logiciels Proteus 8, Flowcode 8 et LibreOffice / une carte de développement Arduino Uno / un afficheur LCD / un capteur de température DS1621
Documents :	le sujet du TP

L'objectif de cette Activité est de mettre en œuvre un capteur numérique de température de type DS1621.

Analyse de la documentation constructeur
Le datasheet: https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS1621.pdf
  1. Description du composant
DESCRIPTION
The DS1621 Digital Thermometer and Thermostat provides 9-bit temperature readings, which indicate the temperature of the device. The thermal alarm output, TOUT, is active when the temperature of the device exceeds a user-defined temperature TH.
The output remains active until the temperature drops below user defined temperature TL, allowing for any hysteresis necessary.
User-defined temperature settings are stored in nonvolatile memory so parts may be programmed prior to insertion in a system.
Temperature settings and temperature readings are all communicated to/from the DS1621 over a simple 2-wire serial interface.

 Traduction
……..…..….…..…..…..…..…..….…..…..…..….…..…..…..…..….……..….…..…..…..….…..…..…..…..…..….…..……..….…..…..…..….…..…..….…..…..….…..…..…..….…..…..…..….…..…..…..….…..…..…..…..….…..…..….…..…..…....…..….…..…..…..…..….…..…..….…..…..….…..…..…..….…...…..…..…..….…..…..….…..….…..…..….…..…..…..…...…..….…..…..…..….…..…..….….…..…..….…..….…..….…..….…..…..….…..….…..….…..…..….…..….…..…..….…...…..….…..…..….…..…..….…..….…..…..….…..….…..…..….….…..….…..….…..….…..….…..…..….…..….…..….…....…..….…..….…..….…..….….…..….…..….…..….…..…........…..….…..…..….…..….…..….…..….…..….…..….…..…....…..….….…..….…..….….…..….…..….….…..….…..….….….…..….…..….…..….…..….….…..….….…..….….…..…….….…..….….…..….…..….…..….….…..….….…..….….…..….…..….….…..….…..….…….….…..….…..….…..….….…..….….…..….….…..….….…..….….….…..….….…..….….…..….….….…..….….….….…..….….….….…..….….………..
…..….….…..….…..….….…..….…..….….…..….…..….….….…..….…..….…..….…..….….…..….….…..….….…..…….….…..….….…..….…..….…..….….…..….….…..….….…..….…..….….…..….…..….…….….…..….…..….…..….….…..….….…..….….…..….….…..….….….…..….….…..….….…..….….….…..….….….….…..….….….….…..….….………..

Validation prof :
  1. Caractéristiques du composant
FEATURES
- Temperature measurements require no external components
- Measures temperatures from -55°C to +125°C in 0.5°C increments. Fahrenheit equivalent is -67°F to 257°F in 0.9°F increments
- Temperature is read as a 9-bit value (2-byte transfer) Wide power supply range (2.7V to 5.5V)
- Converts temperature to digital word in less than 1 second
- Thermostatic settings are user definable and nonvolatile
- Data is read from/written via a 2-wire serial interface (open drain I/O lines)
- Applications include thermostatic controls, industrial systems, consumer products, thermometers, or any thermal sensitive system
- 8-pin DIP or SO package (150mil and 208mil) PIN ASS

Traduction
FONCTIONS
- Les mesures de température ne nécessitent aucun composant externe

Quelle est la plage de température mesurable ?
……..…..….…..…..…..…..…..….…..…..…..….…..…..…..…..….……..….…..…..…..….…..…..…..…..…..….…..……..….…..…..…..….…..…..….…..…..….…..…..…..….…..…..…..….…..…..…..….…..…..…..…..….…..…..….…..…..……

Quelle est la résolution de ce capteur ?
……..…..….…..…..…..…..…..….…..…..…..….…..…..…..…..….……..….…..…..…..….…..…..…..…..…..….…..……..

Combien de bits sont nécessaires pour coder la valeur de la température mesurée ?
……..…..….…..…..…..…..…..….…..…..…..….…..…..…..…..….……..….…..…..…..….…..…..…..…..…..….…..……..

Combien de mots de huit bits (octet) sont nécessaires pour coder la valeur de la température ?
……..…..….…..…..…..…..…..….…..…..…..….…..…..…..…..….……..….…..…..…..….…..…..…..…..…..….…..……..….…..…..…..….…..…..….…..…..….…..…..…..….…..…..…..….…..…..…..….…..…..…..…..….…..…..….…..…..……

Nommer les deux lignes utilisées pour la transmission des données, quel est leur particularité ?
……..…..….…..…..…..…..…..….…..…..…..….…..…..…..…..….……..….…..…..…..….…..…..…..…..…..….…..……..….…..…..…..….…..…..….…..…..….…..…..…..….…..…..…..….…..…..…..….…..…..…..…..….…..…..….…..…..……

PIN DESCRIPTION
SDA	- 2-Wire Serial Data Input/Output	VDD	- Power Supply Voltage
SCL	- 2-Wire Serial Clock	A0	- Chip Address Input
TOUT	- Thermostat Output Signal	A1	- Chip Address Input
GND	- Ground	A2	- Chip Address Input

Compléter le tableau ci-dessous

Broche	Nom	Description
	SDA
	SCL
	TOUT
	GND
	A2
	A1
	A0
	VDD

Validation prof :

  1. Adressage du composant
SLAVE ADDRESS
A control byte is the first byte received following the START condition from the master device. The control byte consists of a 4-bit control code; for the DS1621, this is set as 1001 binary for read and write operations. The next 3 bits of the control byte are the device select bits (A2, A1, A0). They are used by the master device to select which of eight devices are to be accessed. These bits are in effect the 3 least significant bits of the slave address. The last bit of the control byte (R/ W ) defines the operation to be performed. When set to a “1” a read operation is selected, when set to a “0” a write operation is selected. Following the START condition the DS1621 monitors the SDA bus checking the device type identifier being transmitted. Upon receiving the 1001 code and appropriate device select bits, the slave device outputs an acknowledge signal on the SDA line.

Donner la partie fixe de l'adresse d'un DS1621 sur bus I2C ?
……..…..….…..…..…..…..…..….…..…..…..….…..…..…..…..….……..….…..…..…..….…..…..…..…..…..….…..……..….…..…..…..….…..…..….…..…..….…..…..…..….…..…..…..….…..…..…..….…..…..…..…..….…..…..….…..…..……

Combien peut-on mettre de DS1621 sur un même bus I2C ?
……..…..….…..…..…..…..…..….…..…..…..….…..…..…..…..….……..….…..…..…..….…..…..…..…..…..….…..……..….…..…..…..….…..…..….…..…..….…..…..…..….…..…..…..….…..…..…..….…..…..…..…..….…..…..….…..…..……

Compléter le tableau
Composant n°	Partie fixe de l’adresse				A2	A1	A0	R/W	Adresse en hexa
1					0	0	0	0	E
					0	0	0	1	L
2								0	E
								1	L
3								0	E
								1	L
4								0	E
								1	L
5								0	E
								1	L
6								0	E
								1	L
7								0	E
								1	L
8	1	0	0	1	1	1	1	0	E
	1	0	0	1	1	1	1	1	L	0x9F

* E : adresse en Écriture	L : adresse en Lecture

Validation prof :
  1. Opération et contrôle
Donner le rôle du registre de contrôle
……..…..….…..…..…..…..…..….…..…..…..….…..…..…..…..….……..….…..…..…..….…..…..…..…..…..….…..……..….…..…..…..….…..…..….…..…..….…..…..…..….…..…..…..….…..…..…..….…..…..…..…..….…..…..….…..…..……
……..…..….…..…..…..…..…..….…..…..…..….…..…..…..…..….……..….…..…..…..….…..…..…..…..…..….…..……..….…..…..…..….…..…..….…..…..….…..…..…..….…..…..…..….…..…..…..….…..…..…..…..….…..…..….…..…..……

Indiquer la configuration du registre de contrôle

bit 7	bit 6	bit 5	bit 4	bit 3	bit 2	bit 1	bit 0
				1*	0 *

    Msb	Lsb

avec
DONE ⇒ ….…..…..…..….…..…..….…..…..….…..…..…..….…..…..…..….…………..…..…..….…..…..…..…..….….

THF ⇒ ….…..…..…..….…..…..….…..…..….…..…..…..….…..…..…..….…..…..…..….…..…..…..…..….…..…..….……..…..….…..…..…..…..…..….…..…..…..….…..…..…..…..….……..….…..…..…..….…..…..…..…..…..….…..……..….…..…..…..….…..…..….…..…..….…..…..…..….…..…..…..….…..…..…..….…..…..…..…..….…..…..….…..…..……

TLF ⇒ ….…..…..…..….…..…..….…..…..….…..…..…..….…..…..…..….…..…..…..….…..…..…..…..….…..…..….……..…..….…..…..…..…..…..….…..…..…..….…..…..…..…..….……..….…..…..…..….…..…..…..…..…..….…..……..….…..…..…..….…..…..….…..…..….…..…..…..….…..…..…..….…..…..…..….…..…..…..…..….…..…..….…..…..……

NVB ⇒ ….…..…..…..….…..…..….…..…..….…..…..…..….…..…..…..….…..…..…..….…..…..…..…..….…..…..….……..…..….…..…..…..…..…..….…..…..…..….…..…..…..…..….……..….…..…..…..….…..…..…..…..…..….…..……..….…..…..…..….…..…..….…..…..….…..…..…..….…..…..…..….…..…..…..….…..…..…..…..….…..…..….…..…..……

POL ⇒ ….…..…..…..….…..…..….…..…..….…..…..…..….…..…..…..….…..…..…..….…..…..…..…..….…..…..….……..…..….…..…..…..…..…..….…..…..…..….…..…..…..…..….……..….…..…..…..….…..…..…..…..…..….…..……..

1SHOT ⇒ ….…..…..…..….…..…..….…..…..….…..…..…..….…..…..…..….…..…..…..….…..…..…..…..….…..…..….……..…..….…..…..…..…..…..….…..…..…..….…..…..…..…..….……..….…..…..…..….…..…..…..…..…..….…..……..….…..…..…..….…..…..….…..…..….…..…..…..….…..…..…..….…..…..…..….…..…..…..…..….…..…..….…..…..……

* ⇒ réservé

  1. Commandes configuration du DS1621

Instruction	Description	Code	Suite	*
		0xAA
		0xA8
		0xA9
		0xEE		1
		0x22		1
		0xA1		2
		0xA2		2
		0xAC		2

* 1

* 2

Validation prof :
  1. Chronogrammes de communication I2C avec un DS1621

Programmation sous « Flowcode » du DS1621
Objectif : réaliser un programme affichant la température issue du DS1621, sur un afficheur LCD

  1. Procédure de configuration du DS1621
Création de la procédure permettant de configurer le DS1621, cette «Macro» sera nommée «Init_DS».
- Initialisation de la liaison I2C
- Start de la liaison I2C
- Envoi de l'adresse en écriture du DS1621 ( 0x90)
- Valeur de retour dans la variable ack
        ack =0 si le composant est présent
- Envoi de 0xAC afin d'accéder au registre de configuration
- Envoi de 0x08, dans le registre de configuration, la conversion est donc en mode continu, le flag «ONE SHOT» étant à 0
- ReStart I2C, équivalent à un Stop suivi d'un Start
- Envoi de l'adresse en écriture du DS1621 (0x90)
- Valeur de retour dans la variable ack
        ack =0 si le composant est présent
- Envoi de la commande (0xEE) lancement de la conversion
- Stop I2C
- DS1621 = ack (la variable DS1621 = 0 si le composant est présent)
- FIN de la procédure

  1. Procédure «lecture de la température»
Cette procédure réalise la lecture de la température, et range le résultat dans deux variables, msb pour le poids fort et lsb pour le poids faible. Cette «Macro» sera nommée «Lect_Temp»

- Start de la liaison I2C
- Envoi de l'adresse en écriture du DS1621 ( 0x90)
- Valeur de retour dans la variable ack
- ack =0 si le composant est présent
- Envoi de 0xAA afin le lire la température
- ReStart I2C, équivalent à un Stop suivi d'un Start
- Envoi de l'adresse en lecture du DS1621 ( 0x91)
- Lecture du MSB
- Lecture du LSB
- Stop I2C
- FIN de la procédure

  1. Programme principal
Version 1.a:

  1. Simulation du programme sous «ISIS»

Compléter alors le tableau
T en °C	MSB (décimal)	LSB (décimal)	MSB (binaire)	LSB (binaire)
128
127,5
50,5
10,5	10	128		1 0 0 0 0 0 0 0
9,5
1
0,5
0	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0
- 0,5
- 1
-1,5
-10
-10,5
-11

Validation prof :